КАБИНА ОХРАНЫ 1,5×2,5×1,6 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальное передвижное или стационарное помещение, предназначенное для размещения поста охраны.

УСТРОЙСТВО

Цельнометаллическая конструкция кабины обеспечивает необходимую прочность сооружения.

Наружная поверхность стен и крыши сварена из стального профилированного листа (1,5 мм) и отделена от внутренней обшивки утеплителем. Основание выполнено в виде решётчатой рамы, имеющий двухслойный досчатый настил, покрытый линолеумом. Внутреннее покрытие стен и потолка выполнено из пластиковых панелей.

Входная дверь выполнена из стального профилированного листа, с объёмными элементами жёсткости, заполненными утеплителем и снабжена замком. Остекление выполнено пластиковым стеклопакетом. Металлические поверхности окрашены эмалью ПФ 115 по грунту ГФ 021.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| УЗО (устройство защитного отключения), шт. | 1 |
| --- | --- |
| Автомат защиты, шт. | 1 |
| Светильники, шт | 1 |
| Розетки, шт. | 2 |

394026, г. Воронеж, ул. 45 стр. дивизии, 261-б.

тел/факс (0732) 42-53-32, тел. (0732) 30-42-42

E-mail: metekptp @yandex. ru, www.metek.narod.ru